Инструкция пользователя ТРП09-ТП

| Доступность | Параметр | Описание | Значения установ-ленные изготови-телем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПР=1…5 | Программа от 1 до 5 | 0 |
|  | ST=1..16 | Шаг программы от 1 до 16 | 0 |
| Доступно оператору | t oC | Температура, до которой нужно нагреть объект на каждый шаг | 0 |
|  | H | Время, за которое необходимо достичь указанную температуру (время Нарастания). Формат ввода: ЧЧ.ММ, где ЧЧ-часы, ММ-минуты. Значение 00.00 - нагревать с максимально возможной скоростью. | 0 |
|  | У | Время выдержки при заданной температуре (время Удержания). Начинает отсчитываться с момента достижения электропечью заданной температуры. После окончания отсчета прибор прекращает поддерживать заданную температуру - выключает нагреватели и переходит в режим измерения и индикации текущей температуры. Формат ввода: ЧЧ.ММ, где ЧЧ-часы, ММ-минуты. Значение 00.00 - поддерживать заданную температуру до момента нажатия оператором кнопки "А/Р". | 0 |
| Доступно оператору при нажатии и удержании кнопки "Ввод" свыше 1,5 сек. |  | Коефициент усиления. | 0 |
|  | tI | Интегральная составляющая ПИД закона. | 0 |
|  | td | Дифференциальная составляющая ПИД закона. | 0 |
|  | ПОР | Порог регулирования, учитывается только при tI,td = 0 и задает мощность, выделяемую нагревателями электропечи при достижении заданной температуры t. По умолчанию ПОР=0. Можно задавать до 50. При достижении электропечью заданной температуры нагреватели выделяют 50% номинальной мощности. | 0 |
| Доступно оператору при нажатии и удержании кнопки "Ввод" свыше 1,5 сек. Внимание! Изменение этих параметров может вывести электропечь из строя. | FILT | Фильтрация измерений. Например, при установке FILT=3 на табло терморегулятора будет выводится среднее арифметическое 3-х замеров температуры. | 0 |
|  | dOПР | Предназначен для деблокирования программ от 2 до 4(dOПР=77) или для автоматической настройки параметров ПИД закона. См. Приложение3 паспорта. | 0 |
|  | dAT | Задает тип термопары: 0 - термопара ТХА 2- ТППS, 1 - термопара ТПП, 3-ТППR |  |
|  | ОГР | Ограничение температуры в электропечи. Блокирует нагрев электропечи свыше заданного значения. Применяется для защиты электропечи от перегрева при ошибочном задании оператором температуры, выше номинальной. Одна единица коэффициента ОГР соответствует 50 оС. Например, если температура в печи не должна превышать 800 оС, то ОГР=800/50=16, 16+1=17, 17х50 - аварийная температура - 850 оС. | 9- (что соответствует температуре 450 оС) |
|  | On | Период регулирования. Для реле > 2..10 | 2 |
|  | P | Параметр вывода на дисплей. Р=0 - выводится истинная температура в камере – рабочий параметр Р=1 - выводится температура рабочего спая термопары без учета погрешности температуры холодного спая. Р=2 - выводится температура холодного спая термопары. | 0 |
|  | Hd | Наклон градуировочной характеристики термопары. | 1.00 |
|  | Cd | Сдвиг градуировочной характеристики термопары. | 0000 |
|  | HC | Используется изготовителем прибора. | - |

Внимание:После изменения значения любого параметра необходимо нажать кнопку "Ввод", иначе новое значение параметра будет утеряно.

Кнопка "Ввод"                      Кнопка "+" увеличивает                                    Кнопка "-" уменьшает

значение параметра                                         значение параметра

Перевод прибора в режим регулирования (включена точка справа на индикаторе)

или режим измерения (точка не светится).

В режиме измерения нажимаем              и держим 1,5 сек. Выходим в режим задания параметров. На индикаторе "   ". Далее одновременно  нажимаем:

+           В режиме измерения одновременное нажатие этих кнопок приведет к установке

заводских   значений параметров в соответствии с выше приведенной таблице.

Если после подключения схемы к сети, прибор показывает "ПОО0", необходимо нажать кнопку "А/Р", после этого прибор показывает текущую температуру.

Если прибор не показывает температуру, он показывает КОД ОШИБКИ:

"dt" - обрыв линии, не исправность термопары или ее отсутствие

"dОP" - обрыв линии компенсационного датчика, его неисправность или не соблюдена полярность

его подключения

"ACP" или "OUPP"- прибор не исправен и требуется ремонт на предприятии изготовителе

-хххх (отрицательная температура) - поменять полярность подключения термопары

???? - если температура на индикаторе не соответствует реальной:

1) типа применяемой термопары не -соответствует установкам параметра "dAT" или

2) введены неверные значения характеристик сдвига и наклона термопары и компенсации

Перед вводом параметров следует перейти с помощью кнопки "А/Р" в ручной режим (точка на индикаторе не светится).

Уровень оператора.

Порядок ввода параметров:

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "ПР".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "1".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "St".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "1".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На нижнем  индикаторе "1", на верхнем "t  oC".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужную температуру для первой полочки.

- Нажимаем кнопку "Ввод". Остальные полочки аналогично.

- На индикаторе "Н".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное время нарастания

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "У".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение времени удержания.

- Нажимаем кнопку "Ввод". Прибор возвращается в ручной режим, или же смотри п. 14.

Уровень наладчика.

- Нажимаем кнопку "Ввод" и удерживаем ее 1,5 - 2 секунды.

- На индикаторе "      ".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение коеффициента усиления.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "dI".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение интегральной составляющей ПИД закона регулирования.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "Dt ".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение дифференциальной составляющей ПИД закона регулирования.

- .

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "ПОР".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение пороговой мощности.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "FILT".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение цифрового фильтра температуры.

- Нажимаем кнопку "Ввод". Прибор возвращается в п. 15, или же, если нет перемычки, прибор переходит к п. 35. Для возврата прибора в ручной режим из любого положения нажимаем "А/Р".

- На индикаторе " dOПР ".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

Параметры указанные ниже доступны при снятой перемычке  и неправильная их установка может вывести электропечь со строя.

- На индикаторе "dAt".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение типа термопары.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "ОГР".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение аварийного ограничения температуры.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "Оп".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение периода регулирования.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "Р".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение параметра вывода на индикатор.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "Hd".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение наклона характеристики датчика  температуры.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- На индикаторе "Cd".

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- С помощью кнопок "+" или "-" устанавливаем нужное значение сдвига характеристики датчика температуры.

- Нажимаем кнопку "Ввод".

- Нажимая кнопку "Ввод" пролистываем еще раз все параметры и проверяем правильность их установки. После пролистывания нажимаем кнопку "А/Р".

- На индикаторе текущая температура.

- Нажимаем кнопку "А/Р" - загорается крайне правая точка на индикаторе ( режим пуск), через некоторое время (в зависимости от заданного времени нарастания и те кущей температуры)  должна загореться  правая красная точка  на нижнем индикпторе и одновременно с ней включатся нагреватели электропечи.

- Установить блокирующую перемычку.

Настройка параметров прибора на заданную технологию.

Прибор позволяет осуществлять настройку на объект регулирования тремя способами.

Пример:

t0C (температура)

Нарастания, удержания

Время (H, У  час, мин.)

- Устанавливаем заданную температуру и время нарастания (Уровень оператора) с п.1 по п 21. на каждую полочку (3 полочки).

Далее в режиме измерения нажимаем        и удерживаем 1,5 сек. Выходим в режим задания параметров

При этом на нижнем индикаторе должна быть "01" . Уровень оператора) с п.1 по п 9.

Устанавливаем         = 50.0  –позиционный закон. Все остальные параметры равны 0.

Аналогично устанавливаем для 2-й полки и до 3.

При данном  методе настройки не будет точности регулирования.

- Устанавливаем заданную температуру и время нарастания (Уровень оператора) с п.1 по п 21. на каждую полочку (3 полочки).

Далее в режиме измерения нажимаем              и удерживаем 1,5 сек. Выходим в режим задания параметров

При этом на нижнем индикаторе должна быть "01". Уровень оператора) с п.1 по п 9.

Устанавливаем         = 2.0 до 20.0  Все остальные параметры равны 0.        – необходимо подбирать опытным путем – чем выше температура, тем больше

Аналогично устанавливаем для 2-й полки и до 16.

Здесь можно применять параметр ПОР. Если не дотягивает до заданной температуры, ПОР устанавливают 2,3,..,5…до 50%.

При данном  методе настройки можно добиться  высокой точности   регулирования.

- Способ настройки.  Прибор автоматически вычисляет коеффициенты ПИД закона регулирования. Приложение3. паспорта.

Внимание! При настройке параметров обратите внимание на параметр " ОГР".

В вашем случае ОГР = 18 для 9000С .